## Slide 1: Optimización de datos para la verificación de la huella de carbono en edificación: avances y retos
Por José Luis Gálvez Martos

## Slide 2: Objetivo
Rigor
Mejorar los cálculos de huella de carbono y circularidad según normativas y esquemas de certificación, reduciendo la incertidumbre.
Contexto
Regionalizar los datos, generando automáticamente impactos genéricos adaptados a cada ecosistema productivo nacional.
Eficiencia
Simplificar los procesos de cálculo mediante mapeo automático de partidas presupuestarias.
Representatividad
Evaluar la huella de carbono en sistemas complejos como los edificios y optimizar los resultados en relación con la circularidad.
Coherencia
Asegurar el alineamiento con reglamentos, taxonomía y metodologías europeas.

## Slide 3: EL PROBLEMA
Fuente: Habert et al., 2020 Nature Reviews Earth and Environment 1(11), 559-573

## Slide 4: MARCO REGULATORIO
Reglamento de productos de construcción
Pacto Verde Europeo
Plan de Economía Circular
ACV en edificación
Definición de criterios técnicos de actividades sostenibles, basados normalmente en indicadores Level(s)
Marco regulatorio
Huella de carbono obligatoria (EPBD) a imponerse según CTE
Huella de carbono y ACV obligatorio en edificación en legislaciones nacionales
Level(s)
Taxonomía Verde
Marco metodológico para un set de indicadores de sostenibilidad para edificios
Definición de criterios técnicos de actividades sostenibles, basados normalmente en indicadores Level(s)

## Slide 5: Análisis de Ciclo de Vida como metodología transversal

## Slide 7: MÁS PROBLEMAS
Limitaciones actuales
Datos ambientales dispersos, poco comparables.
DAP con baja homogeneidad metodológica.
Escasa digitalización e interoperabilidad con herramientas BIM.
Notes: Consecuencia
Esto genera incertidumbre en los cálculos de ACV y limita la capacidad de tomar decisiones informadas en diseño, ejecución y certificación.

## Slide 8: Una Solución
EN 15941:2024
Tipos de ACV de Edificios
1 – Diseño Conceptual
2 – Cumplimiento ambiental para permisos
3 – Completo para respaldar fase de diseño
4 – Completo en ejecución
DAP colectiva ó dato genérico
DAP específica >
media DAPs >
DAP colectiva >
dato genérico >
dato genérico surrogado >
DAP surrogada
Prioridad de origen de datos

## Slide 9
Datos genéricos de alta calidad: algoritmos de regionalización de bases de datos genéricas
Esta presentación
Generación de datasets de DAPs con filtro de calidad
Representatividad de la huella de carbono
En otra ocasión….
Implicaciones normativas
Una Solución

## Slide 10
🚧 Problema
Falta de DAP específicas en construcción (ej. España) y alta incertidumbre.
🛠️ Propuesta
Datasets genéricos basados en ecoinvent* para calcular huella de carbono (A1–A3) en fases iniciales de diseño.
💻 Solución
algoritmo en Brightway2 que regionaliza inventarios usando jerarquía geográfica automática.
📊 Resultado
datasets corregidos y regionalizados, exportables a CSV, con trazabilidad e impactos ambientales por actividad.
*🌍 Ecoinvent es una base de datos de inventariosambientales globalmente reconocida para ACV consistentes y comparables
Regionalización de bases de datos genéricas

## Slide 11
1 kg de baldosa cerámica, ecoinvent, Suiza
España

## Slide 12
Chart: 
| España
kg CO2eq / kg | 0.612
Chart: kg CO2eq / kg
| Suiza
kg CO2eq / kg | 0.414
1 kg de baldosa cerámica, ecoinvent, Suiza
España

## Slide 13
Chart: kg CO2eq / kg
| RoW | España
kg CO2eq / kg | 1.061 | 1.015
Chart: kg CO2eq / kg
| GLO | España
kg CO2eq / kg | 218 | 213
1 m3 hormigón, 20MPa, CEM II
🌐
1 kg vidrio plano, sin recubrimiento
🌍
218
213
1.061
1.015

## Slide 14
Representatividad de la huella de carbono
Los estándares ACV piden < 3–5 % de pérdida acumulada para asegurar representatividad.
Esos criterios vienen de otros sectores, menos complejos que la edificación.
Método aplicado: lista de materiales de una obra, cuantificando masa y huella de carbono embebida.
Huellas de carbono A1-A3 típicas por material

## Slide 15
Los 20 elementos con más masa representan el 90% de la masa y el 72% de la huella de carbono
La representatividad por huella de carbono puede ser muy útil en la optimización conjunta circularidad – huella de carbono

## Slide 16: Take-home
Existe un gran margen de mejora en la disponibilidad y calidad de los datos ambientales.
Proponemos un método verificable que contribuya a generar información más fiable (regionalización).
En sistemas tan complejos como los edificios, es clave cuestionar y asegurar la representatividad de la huella de carbono.

## Slide 17
Anna Delgove
Responsable de Sostenibilidad
Fernando Calvo
Investigador Junior
José Luis Gálvez
Gestor de Proyectos
Marta Fuente
Investigador Senior
¡Muchas gracias!